;   CÔNG TY CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP   Trụ sở: Lầu 1, số 788/51C Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM   Tel: 08.66749689, 0913771002, Fax: 08.62835279, MST: 0305901954   Web site: http://vankhinen.com   Emai: baotri.kythuat@gmail.com   ;  .                  BẢNG BÁO GIÁ   ;  .                  Kính gửi:  ;        ;  .      Công ty:  ;        ;  .      Địa chỉ:  ;        ;  .      Email:   ;        ;  .      Điện thoại:  ;        ;  .      Fax  ;        ;  .      Công ty cổ phần Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp xin trân trọng cảm ơn Quý Công Ty về thư hỏi chúng tôi xin gửi tới Quý Công Ty bảng chào giá thiết bị như sau :      Tên hàng ;  Thông tin chi tiết  ;    Đơn giá ;  .    Dầu Động Cơ Hàng Hải PV Marine SR 15W50   ;  Dầu động cơ diesel hàng hải tốc độ cao PV Marine SR 15W50 - Dầu động cơ SAE 15W 50 là loại dầu đa cấp chất lượng cao sử dụng cho các động cơ diesel hàng hải tốc độ cao (>1200 vòng/phút) sử dụng nhiên liệu nhẹ lưu huỳnh lên đên 1%. Lĩnh vực sử dụng: • Động cơ diesel tốc độ cao (tàu ven biển, tàu cá, xuồng cứu sinh). • Các động cơ phát điện tốc độ cao. Ưu điểm: • Bảo vệ tối ưu động cơ có turbo tăng áp. • Khả năng chịu tải tuyệt hảo trong các điều kiện làm việc khắc nghiệt. • Giữ động cơ sạch nhờ tính năng phân tán tẩy rửa tuyệt vời. • Máy chạy êm nhờ tính năng lưu chuyển bôi trơn tốt. • Kéo dài tuổi thọ dầu nhờ độ bền ô xy hóa cao. • Tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu khí thải. Tiêu chuẩn kỹ thuật * API: CH-4/CG-4/CF-4/CF&SJ Chấp thuận * ACEA: E2 * MB: 228.1/229.1 * MAN: 271 * VOLVO: VDS-2 * CUMMINS: CES 20076 Sức khỏe và an toàn Dầu động cơ SAE 15W40 không gây nguy hại đối với sức khỏe và an toàn nếu thực hiện đúng các quy định, các tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp trong quá trình sử dụng. Bảo vệ môi trường Không thải bỏ dầu nhớt đã qua sử dụng ra ngoài môi trường, cống rãnh, đất, nước. Gom dầu thải chuyển cho các đơn vị chức năng xử lý. Qui cách bao bì: 209 lít. Bảo quản: Tồn trữ nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 60oC. Đặc tính kỹ thuật Tên chỉ tiêu SAE 15W 50 Phân loại độ nhớt SAEJ300 15W 50 Độ nhớt động học, cSt - ở 100oC - ở 40oC 14.3 105.1 Chỉ số độ nhớt 139 Chỉ số kiềm tổng, mg KOH/g 11 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, oC 254 Độ tạo bọt (thử ở 93.5○C), ml/ml, max. 50/0 Nhiệt độ rót chảy, oC -25 Các chỉ tiêu kỹ thuật trên đặc trưng cho sản phẩm được chấp nhận trong sản xuất hiện nay. Sản phẩm có thể được điều chỉnh phù hợp theo yêu cầu của khách hàng. ; 14,316,500 VNĐ ; .       Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%, chưa bao gồm chi phí vận chuyển      Hình thức thanh toán/Payment term: Thanh toán 100% trước hoặc ngay sau khi giao hàng.   Tài khoản chuyển tiền/Acount No: CÔNG TY CP Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp  0201.0000.8379.9000 - NH TMCP ViỆT Á - HỘI SỞ- TP.HCM     Thời gian giao hàng: 3-5 ngày kể từ khi nhận được đơn đặt hàng và thanh toán của bên mua.   Phương thức giao hàng: Địa điểm giao hàng tại kho bên mua hoặc theo thỏa thuận.  Địa điểm giao hàng/ Delivery place: Giao hàng tại TP.HCM    Chất lượng sản phẩm: Hàng mới 100%,C/O, C/Q đầy đủ   Hiệu lực của báo giá: Báo giá có hiệu lực trong thời gian 30 ngày.   Thời gian bảo hành: 12 tháng theo điều kiện bảo hành của nhà sản suất    Rất mong nhận được đơn đặt hàng của Quý Công ty.  Trân trọng kính chào!      Nơi nhận;  CTY CP BT KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP;  .   - Như trên:;  GIÁM ĐỐC;  .   - Lưu :VT.;   ;  .   XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG ;  Lê Văn Vinh;  .